## Slide 1: 志得橡膠股份有限公司
Chief Tech Rubber Industrial Co., Ltd.
Company confidential and copyright 志得橡膠 Tel: +886 2 2668-7377; Fax: +886 2 2668-7554

## Slide 2
簡報目錄
公司組織圖
常見的矽橡膠特性與種類
矽橡膠應用領域
產品介紹
客戶的群組類別
主力產品介紹
公司設備與儀器
生產檢驗流程
公司簡介
Company confidential and copyright 志得橡膠 Tel: +886 2 2668-7377; Fax: +886 2 2668-7554

## Slide 3
公司簡介
志得橡膠股份有限公司創立於1990年9月
設廠於台灣樹林區約60多人，為國內矽橡膠專業製造廠。
專業生產各式矽橡膠製品，包括導電橡膠、P+R、矽橡膠、防水圈、防水零件、O型環、異材結合件、防震橡膠、背膠腳墊、橡膠脚墊、汽車零件、避震橡膠、橡膠避震墊等，秉持著專業與高品質的行銷策略，獲得不少好評。
所銷售的產品遍及台灣國內外！本公司成立迄今，不斷研發創新以特殊除毛邊技術來降低客戶所需的成本、嚴格的品管流程以增加產品良率，快速的生產流程以配合客戶的交期，至今以三十多年專業能夠給予客戶設計上良好的建議，並不以現有技術為自足，持續地要求自我突破！
為響應全世界環保意識抬頭，本公司已通過ISO9001國際認證，並全面符合綠色環保法規的生產製程，目前主要客戶: 廣達、
華碩、光寶科技、鴻海集團、泰博科技 等...
品質目標：提升客戶滿意度達90%以上;
提高產品良率達95%以上

## Slide 4
公司組織圖
董事長
總經理
管理單位
研發課
人資課
資材單位
製造單位
財務課
國外業務
成型課
沖型課
製檢課
業務單位
國內業務
採購課
倉管課
品保單位
QC課
QA課
工程研發
生技課
生管課
混煉課

## Slide 5
矽膠特性種類
SI (Silicone Rubber)
優點：
1 符合環保規範。 2 隔熱、散熱性佳，具極佳的電絕緣性能。 3 調合配料後具有良好的抗張強度及抗撕裂性。 4 對於臭氧及氧化物具極佳的抵抗性。 5 對中性溶劑具有良好的抵抗性。 6 彈性佳及具有良好的壓縮性。
缺點：
1 無法使用於濃縮的溶劑、油品、濃縮酸性溶劑,產品不耐摩擦。
種類：
1 一般FDA矽膠，高拉力矽膠，導電矽膠，防火矽膠，液態矽膠等等…
用途：
1 家用電器所使用的密封件，如電熱水壺、電熨斗、微波爐內的零件。 2 電子行業的密封件，如連接器密封件、 微型開關密封件、按鍵產品防水件...等。 3 與人體有接觸的各式用品上的密封件，如水壺、飲水機...等。

## Slide 6
橡膠特性種類
NBR (Nitrile Rubber)
優點： 1 具良好的抗油、抗水、抗溶劑及抗高壓的特性。 2 具良好的壓縮性，抗磨耗與伸張力。
缺點： 1 勿使用於酮類、臭氧、硝基烴， MEK丁酮的化學溶劑之中。
用途： 1 用於製作燃油箱、潤滑油箱、水箱等密封零件。是目前用途最廣的橡膠密封件。

## Slide 7
橡膠特性種類
EPDM (Ethylene Propylene Rubber)
優點： 1 具良好耐熱性及抗臭氧性。 2 具極佳的抗水性及耐化學藥劑。 3 可使用於醇類及酮類。 4 耐高溫蒸氣，對氣體具良好的不滲透性。
缺點： 1 勿用於食品用途或是暴露於芳香氫之中。 2 對於耐油性、耐磨損性使用上不佳。
用途： 1 高溫水蒸汽環境之密封件。 2 衛浴設備密封件或零件。 3 制動 ( 剎車 ) 系統中的橡膠零件。 4 散熱器 ( 汽車水箱 ) 中的密封件。

## Slide 8
矽橡膠應用領域
本公司矽膠製品是採用日本信越、東芝及美國道康寧等進口之原料製作
矽橡膠具有符合環保規範及良好的彈性、絕緣、耐熱、耐寒、耐氣候、抗老化與優異的電器性能。無論在食品、醫療、家居裝修、電器和其他日常用品行業，或是交通、石化、建築、電子、通訊醫療、航空、航天….等等, 在各領域，均被廣泛的應用。
日常用品應用
矽橡膠特有的無毒、無味、耐高溫的性質，大量應用在日常生活領域。如：開飲機進水矽膠管、密封環（墊）、泳鏡、奶嘴、蒸氣管、現代廚房設備、玩具、禮品、運動器材與各種家電用品零件等。

## Slide 9
矽橡膠具有良好的導熱、絕緣、散熱、耐磨、耐高低溫、耐燃、緩衝止滑、抗老化與優異的電器性能，也非常廣泛使用於工業領域中各種應用材料。如：絕緣矽膠布（片）、絕緣矽膠管、高導熱軟矽膠、散熱矽膠帽套、Ｏ型環（O-ring）、防水條（圈）、迫緊（Packing）、油封、防火矽膠管、止滑避震矽膠墊與線材包覆材料等。
由於矽橡膠具有良好的耐高溫性、耐屈撓性及抗老化性這些良好的特性，在許多重要的矽橡膠密封製品中得以採用。汽機車工業的發展使矽橡膠的用量大幅度增加，應用在汽機車零組件與內裝製品的使用，均符合嚴苛的要求。
工業應用
汽機車產業

## Slide 10
矽橡膠優良的耐高溫、耐寒、耐天候、絕緣性以及耐疲勞性能，在電子、通訊方面應用發展較快，尤其是製作各種按鍵。早期的按鍵是塑料與金屬彈簧兩者結合，出現按鍵力大、手感不舒服、效率低等問題，而且使用壽命特別短。而矽橡膠按鍵的結構是在電路板上放置矽橡膠導電按鍵，透過底部矽膠導電粒接觸電路板而產生訊號，透過矽橡膠按鍵的出現，來克服成本過高與使用壽命過短的問題，除此之外隨時代演變矽橡膠也漸漸延伸出更多電子3C類別的相關用途，例如 :錶帶、平板保護套、各式防水零組件....等等已成為電子與3C產業不可或缺零組件。
電子3C產業

## Slide 11
由於矽膠對人體無害、不易造成過敏與造成人體排斥的反應，所以常做為體內器官或組織替代用品，例如：人工關節、人工心臟瓣膜…等。在醫美業別也用在整容和修復術方面，例如：常見的鼻子和胸部整容手術。而在針對非侵入式的醫療器械與醫用製品也廣泛地應用，這些產品包括泵管、波紋管、積水引流裝置、輸血管、導液管、胃鏡套管、針頭推桿塞、腹部透析管和鼻插管等。
醫療產業

## Slide 12
客戶群組類別
防水
腳墊
汽機車
異材結合
3C
醫療
按鍵
其它
志得橡膠

## Slide 13
主力產品:異材結合產品
金屬件結合矽膠
塑件結合矽膠
鐵氟龍結合矽膠
PET結合矽膠
鋁件結合矽膠
TPU結合矽膠

## Slide 14
超微細防水圈
燈具防水圈
各式防水套
各式防水圈
主力產品:防水圈

## Slide 15
主力產品:醫療用品
針筒推桿栓-使用符合醫療級的原料，製造出可抗藥物的推桿栓，可用於各類針筒設計。
醫療栓塞-使用醫療級原料，製作出各式栓塞，常於醫療用袋及藥劑控制筒。
醫療防水圈-使用醫療級原料，常用於各式醫療用品防水專用。
呼吸器口鼻罩-使用醫療級原料，提供給須幫助呼吸患者的醫療用品

## Slide 16
主力產品:各式按鍵
P+R按鍵
點唱機大型按鍵
工業電腦大型按鍵
手持式產品按鍵

## Slide 17
主力產品:開關產品
微型開關-使用在各式電子產品，有分按壓DOME片的按鈕開關與使用導電粒的按鈕開關
搖頭開關-使用在各式電子產品與機台上
Dome片開關-直接將矽膠黏著在Dome片上的微型按鈕
各式開關-通常使用在大型機台上的開關

## Slide 18
主力產品:導熱矽膠片
使用於PC主機板上的晶片
使用於記憶體散熱模組
使用於LED燈散熱模組內

## Slide 19
生產部門設備
混料機 將原料混色的機器
裁料機 裁切原料長寬的機器
真空熱壓成型機16台 加硫成型專用機器模具可擺放最大尺寸700mm x 700mm

## Slide 20
品保部門設備
大型2.5D投影顯微機 檢驗外觀與量尺寸的機器

## Slide 21
品檢部門設備
毛邊處理機 去除產品外觀毛邊的機器

## Slide 22
輔助檢測儀器
RCA耐磨測試機 檢測印刷或噴漆耐磨度的機器
曲線測量機 檢測按鍵荷重與段落的機器
產品壽命測試機 檢測按鍵壽命的機器

## Slide 23
製品生產流程
原料廠
混料
裁切
入料
成型
品檢
包裝出貨
來料檢驗
確認材質、顏色、硬度高低、架橋均勻混練
依照SOP所列規格裁切
依SOP各項生產條件設定生產
依產品檢驗標準作業
協力廠
委外加工
Yes
No
Yes
No

## Slide 24
來料檢驗
從原料廠商入料到志得，檢驗料商所提供的報告有無問題，並目測外觀有無料污(圖一)
依照廠商提供的原料製作硬度塊進行量測(圖二)
對照廠商來料報告，若硬度在正負5度內皆為合格良品
若產品合格，即可判定允收，並入庫保存
(一)
(二)

## Slide 25
矽橡膠混料
依客戶所需顏色或色卡進行調色
依客戶打樣或訂單量所需公斤量進行混料(圖一)
將調色完畢的原料雙面鋪上防塵塑膠膜(圖二)
依之前試模的SOP，進行原料尺寸裁切(圖二、圖三)
(一)
(二)
(三)

## Slide 26
原料加硫成型
將裁切好的原料，依生產SOP去精準稱重裁料(圖一)
將稱好的原料，放置模具上進行加硫成型(圖二)
取下成品，並自行檢驗產品有無不良(圖三)
(一)
(二)
(三)

## Slide 27
成品外觀檢驗
依照品檢SOP卡進行檢驗(圖一)
檢查項目包含:毛邊、破損、料污、麻面,斜KEY、字體不良、包風、客戶特殊所要求事項
拆除毛邊與品檢產品，並將良品與不良品分別放置不同盆內，以便統計(圖二)
(一)
(二)

## Slide 28
成品尺寸檢驗
依客戶所提供圖面進行尺寸抽驗量測(圖一)
我司採用3D投影機進行尺寸抽驗量測(圖二)
若尺寸未在客戶制定公差內，皆屬不良產品，產品將予於報廢處理
產品無誤即記錄所量測尺寸，以便客戶所需對照
(一)
(二)

## Slide 29
成品抽驗 & 包裝出貨
依SOP所需抽驗數，進行抽檢(圖一)
產品進行稱重計算數量(圖二)
依SOP所規定包裝規範，進行裝袋封口(圖三)
將裝袋好的產品整齊排列於紙箱，並在外箱註明品名與數量(圖四)
(一)
(二)
(三)
(四)

## Slide 30
志得優勢:
國外進口原料 – RoHS/ Reach/ UL 防火料/ 醫療級
產品多元, 因應不同產業需求
重誠信, 不混雜料
100%全檢, 每小時線上巡檢
測試儀器齊全
荷重曲線測量機/ 耐磨機 RCA/ 2.5D & 3D檢測儀/ 壽命測試機
低起訂量可接受
精細: 最小產品0.3MM寬
交期彈性: 可因應客人需求
重風險評估 – 模具設計

## Slide 31
國際認證:

## Slide 32
主要合作伙伴:

## Slide 33
感謝聆聽 任何有關矽橡產品需求, 煩請同我司聯絡:
工廠地址: 新北市樹林區新興街37巷12弄9號
TEL: 02-2668-7377
FAX: 02-2668-7554
官網: https://www.chieftechrubber.com/